## Slide 1: Chapitre 13 : Multidiffusion
Matériel de l’instructeur – CCNP Enterprise : Core Networking

## Slide 2: Principes de la multidiffusion
Concepts de base de la multidiffusion et pourquoi l’utiliser
Rôle de l’IGMP et du PIM

## Slide 3: Adressage Multidiffusion
Plages d’adresses dédiées : 224.0.0.0 – 239.255.255.255
Scopes : local, internetwork, global

## Slide 4: Internet Group Management Protocol (IGMP)
Fonctionnement de l’IGMP entre hôtes et routeur local
IGMP Snooping sur commutateurs Ethernet

## Slide 5: Protocol Independent Multicast (PIM) & RP
Modes Dense et Sparse
Construction et maintenance de l’arbre de distribution
Rôle et configuration du Point de Rendez-vous (RP)

## Slide 6: Exercices – QCM
1. Quel protocole les hôtes utilisent-ils pour demander l’accès à un flux multicast ? (A) ARP (B) IGMP (C) OSPF (D) STP
2. Quelle plage d’adresses IPv4 est réservée à la multidiffusion ? (A) 10.0.0.0/8 (B) 127.0.0.0/8 (C) 224.0.0.0/4 (D) 192.168.0.0/16
3. En mode PIM Sparse, comment les routeurs découvrent-ils le RP ? (A) IGMP Query (B) PIM Register (C) Unicast OSPF (D) DHCP

## Slide 7: Exercices – Questions courtes
1. Différence entre broadcast et multicast.
2. Pourquoi PIM est-il indépendant du protocole de routage ?
3. Utilité de la plage 224.0.0.0/24 et exemples.

## Slide 8: TP 1 – Flux vidéo multicast et IGMP Snooping
Topologie : R1–R2–Switch–PC A, B (VLAN 10) et PC C (VLAN 20)
Générer flux UDP 239.1.1.1:5000 sur R1
Activer PIM Dense sur R2
Activer IGMP Snooping sur le switch
Souscrire au groupe sur PC A et B avec VLC
Vérifier avec Wireshark

## Slide 9: TP 2 – PIM Sparse Mode avec RP
Topologie : triangle R1–R2–R3, LAN VLAN 10 sur R1, VLAN 30 sur R3
Activer PIM Sparse sur toutes les interfaces
Configurer R2 comme RP statique: ip pim rp-address 10.0.2.2
Générer flux multicast 239.1.1.1 sur R1
Rejoindre le groupe depuis LAN de R3 avec VLC
Observer arbres de distribution et tables PIM