## Slide 1: Contrôle d'itinéraire

## Slide 2
Les réseaux d'entreprise peuvent rencontrer des problèmes tels que l'accès non autorisé à certains flux de trafic etsous-optimalSélection du chemin de trafic. Afin de garantir la sécurité d'accès aux données et d'optimiser l'utilisation de la bande passante, le comportement du trafic sur le réseau doit être contrôlé, notamment par le contrôle de l'accessibilité et l'ajustement du chemin de trafic.
Des outils peuvent être nécessaires pour répondre à des exigences complexes et précises en matière de contrôle du trafic. Ce cours présente les outils de contrôle du trafic et leurs scénarios d'utilisation.

## Slide 3
Une fois cette section terminée, vous serez capable deà:
  Maîtriser la méthode de contrôle de l'accessibilité du trafic réseau
  Maîtriser la méthode d'ajustement des chemins de trafic réseau
  Être familier avecles problèmes causés par l'importation d'itinéraires et leurs solutions

## Slide 4
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
Ajuster le chemin du trafic réseau
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions

## Slide 5
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Contrôler l'accessibilité du trafic.
Ajuster le chemin du trafic réseau.
département financier
Quartier général
département R&D
Service de documentation
OSPF
département marketing
Pour renforcer la sécurité du réseau, certains services n'ont pas le droit de communiquer entre eux.
Lors de la phase d'optimisation du réseau, il peut être nécessaire d'ajuster les chemins de trafic.
département financier
Quartier général
OSPF
département marketing
Lien inactif
10M
10M
10M
5M
Notes: Contrôle de l'accessibilité du trafic : comme indiqué sur la figure, le service marketing n'est pas autorisé à accéder aux services financiers et de recherche et développement, et le siège social n'est pas autorisé à accéder au service de recherche et développement.
Optimisation des chemins de trafic réseau : Comme illustré, le protocole OSPF est utilisé pour calculer les routes. Les services marketing et finance accèdent au siège social par le chemin le plus court, même en cas de congestion. L’autre liaison reste inactive, entraînant un gaspillage de bande passante.

## Slide 6
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
  Politique de routage
  Filtre de trafic
Ajuster le chemin du trafic réseau
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions

## Slide 7
Question : Comment contrôler l'accessibilité du trafic réseau ?
Contrôler l'accessibilité du trafic
Solution 1 : Modifier le nombre d’entrées de routage (filtrer les routes reçues et annoncées) pour contrôler l’accessibilité. C’est ce qu’on appellepolitique de routage.
Solution 2 :Déployer un filtre de trafic pour bloquer ou autoriser un flux de trafic spécifique.Cette méthode est appeléefiltre de trafic.
département financier
Quartier général
département R&D
Documentationdépartement
OSPF
département marketing
RTD
RTC
RTB
RTA
Notes: Lors de la publication, de la réception et de l'importation de routes, la politique de routage met en œuvre certaines règles en fonction des exigences réelles du réseau afin de filtrer les routes et de modifier leurs attributs. Les objectifs des politiques de routage sont les suivants :
  Publicité contrôlée des itinéraires : ne diffuse que les itinéraires correspondant à certaines conditions.
  Contrôle de l'envoi et de la réception des routes : ne reçoit que les routes nécessaires et valides afin de contrôler la capacité de la table de routage, renforçant ainsi la sécurité du réseau.
  Filtrer et contrôler les routes importées : n’importe que les routes répondant à certaines conditions.depuisd'autres protocoles de routage, et définit les attributs des routes importées.
  Définir les attributs de route : définit les attributs des routes filtrées par la politique de routage.

## Slide 8
Solution 1 : Politique de routage
Utilisez lePolitique de filtrageoutil permettant de filtrer les routes importées de RTA vers OSPF et les routes importées de RTC dans la table de routage :
  Utilisez une liste de contrôle d'accès (ACL) ou une liste de préfixes IP pour faire correspondre le flux cible.
  Utilisez la stratégie de filtrage dans la vue protocole pour annoncer les stratégies du flux cible.
Utilisez lePolitique d'itinéraireoutil permettant de filtrer les itinéraires directs importés par RTA :
  Utilisez une liste de contrôle d'accès (ACL) ou une liste de préfixes IP pour faire correspondre le flux cible.
  Utilisez la stratégie de routage dans la vue protocole pour contrôler les routes importées.
département financier
Quartier général
département R&D
Documentationdépartement
OSPF
département marketing
RTD
RTC
RTB
RTA
Notes: Les politiques de routage sont mises en œuvre selon les étapes suivantes :
  Définir les attributs des informations de routage auxquels s'appliquent les politiques de routage. Définir un ensemble de règles de correspondance concernantdiversattributs des informations de routage tels que l'adresse de destination et le numéro AS.
  Appliquer des règles de correspondance pour acheminer la publicité, la réception et l'importation.
Actuellement, les filtres suivants sont disponibles pour les protocoles de routage :
  ACL
  liste de préfixes d'adresse
  Filtre AS_Path
  Filtre d'attributs communautaires
  Filtre d'attributs de communauté étendue
  Filtre RD

## Slide 9
ACLclasse les paquets en différents types en fonction des informations qu'ils contiennent.
Exemple d'application ACL (1))
acl 2001
règle 0 autoriser la source 1.1.0.0 0.0.255.255
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.0.0/16
1.0.0.0/8
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.0.0/16
Notes: Une liste de contrôle d'accès (ACL) est composée d'une série de règles. Chaque règle contient une clause d'autorisation ou de refus. Ces règles définissent les paquets et les informations qu'ils contiennent.
Classification du LCA :
  Liste de contrôle d'accès (ACL) de base : compare les paquets à l'adresse source, à l'indicateur de fragmentation et à la plage horaire. Le numéro de l'ACL est compris entre 2000 et 2999.
  Liste de contrôle d'accès avancée : compare les paquets en fonction de l'adresse source, de l'adresse de destination, du numéro de port source, du numéro de port de destination, du type de protocole, de la priorité et de la plage horaire. Le numéro de la liste de contrôle d'accès est compris entre 3000 et 3999.
  Liste de contrôle d'accès (ACL) de couche 2 : compare les paquets à l'adresse MAC source, à l'adresse MAC de destination et au type de paquet. Le numéro de l'ACL est compris entre 4000 et 4999.
  Liste de contrôle d'accès (ACL) définie par l'utilisateur : compare les paquets aux règles définies par l'utilisateur. Le numéro de l'ACL est compris entre 5000 et 5999.
Une liste de contrôle d'accès (ACL) peut comporter plusieurs clauses d'autorisation ou de refus. Chaque clause décrit une règle. À la réception des paquets de données, le périphérique les compare à la première règle de l'ACL. Si les paquets ne correspondent à aucune règle, il les compare à la règle suivante. Dès qu'un paquet correspond à une règle, le périphérique exécute l'action correspondante et ne procède plus à aucune autre comparaison. Si les paquets ne correspondent à aucune règle, le périphérique les transmet directement.

## Slide 10
Notes: Remarque : Les règles ACL peuvent se chevaucher ou entrer en conflit. L’ordre de correspondance des règles détermine leur priorité. L’ACL traite les chevauchements et les conflits de règles en fonction de cette priorité.

## Slide 11
Application ACLExemple (2)
acl 2001
règle 0 autoriser la source 1.1.1.1 0
règle 1refusersource 1.1.1.0 0
règle 2 autoriser la source 1.1.0.0 0.0.255.0
règle 3refusersource quelconque
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.0.0/16
1.0.0.0/8
1.1.1.1/32
1.1.0.0/16

## Slide 12
Application ACLExemple (3)
acl 2001
règle 0 autoriser la source 1.1.1.0 0
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.1.0/25
1.1.0.0/16
1.0.0.0/8
1.1.1.0/24
1.1.1.0/25
Question:Comment filtrer la route 1.1.1.0/25 ?
Les listes de contrôle d'accès (ACL) peuvent faire correspondre les paquets de manière flexible aux préfixes d'adresse IP, mais ne peuvent pas faire correspondre la longueur du masque.

## Slide 13
La liste de préfixes IP peut correspondre à la fois au préfixe de l'adresse IP et à la longueur du masque.
La liste de préfixes IP ne peut pas filtrer les paquets IP, mais uniquement les informations de routage.
Exemple d'application de liste de préfixes IP (1)
test du préfixe IP : index 10, autoriser 10.0.0.0, 16 supérieur ou égal, 24 inférieur ou égal, 28
IPplage d'adresses: 10.0.0.0 – 10.0.xx
24<=Longueur du masque<=28
Exemple: 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/25, 10.0.2.192/26
Notes: La liste de préfixes IP est la liste des préfixes d'adresse. Cette liste filtre les routes en fonction de la liste de filtres de préfixes définie.
Format et règle de correspondance de la liste des préfixes :
  La liste de filtres de préfixe comprend des adresses IP et des masques. Une adresse IP peut être une adresse de sous-réseau ou une adresse d'hôte. La longueur du masque est comprise entre 0 et 32 ​​caractères.
  Chaque préfixe IP de la liste possède un index. Les préfixes IP sont traités par ordre croissant d'index.
  Si les index ne sont pas définis manuellement, le périphérique attribue des index aux préfixes IP avec un intervalle de 10. Si un nouveau préfixe IP a le même nom et le même index qu'un préfixe IP existant, mais que leur contenu est différent, le nouveau préfixe IP écrase l'ancien.
  Si aucun préfixe IP ne correspond, le mode de correspondance par défaut du dernier préfixe IP est « refuser ». Si aucune liste de préfixes IP de référence n'existe, le mode « autoriser » est utilisé.

## Slide 14
Notes: Plage de longueur du masque de préfixe :
La liste de préfixes IP peut correspondre à une route spécifique ou aux routes dont la longueur de masque est comprise dans une certaine plage. La longueur du masque de préfixe peut également être spécifiée à l'aide des mots clés `great-equal` ou `less-equal`. Si ces mots clés ne sont pas spécifiés, la correspondance exacte est utilisée : seules les routes dont la longueur de masque correspond à celle de la liste de préfixes sont prises en compte. Si le mot clé `great-equal` est spécifié, les routes dont la longueur de masque est comprise entre la valeur spécifiée et 32 bits sont prises en compte. Si le mot clé `less-equal` est spécifié, les routes dont la longueur de masque est comprise entre la valeur spécifiée et la valeur spécifiée sont prises en compte.

## Slide 15
Demande de liste de préfixes IPExemple (2)
ip ip-prefix Pref1 index 10 autoriser 1.1.1.0 24
plus grand égal 24 moins égal 24
1.1.1.1/32
1.1.1.0/24
1.1.1.0/25
1.1.0.0/16
1.0.0.0/8
1.1.1.0/24
La route 1.1.1.0/25 sera filtrée.
« plus-égal 24 moins-égal 24 » indique que la longueur du masque est de 24.

## Slide 16
Filter-Policy peut filtrer les données reçues ouannoncéL'EI,Routes OSPF et BGP.
Outil de filtrage et de politique
Filtrer les routes reçues par les protocoles :
politique de filtrage{acl-nombre |adresse IP-préfixeadresse IP-nom-préfixe }importer
Filtrer les routes annoncées par les protocoles :
politique de filtrage{acl-nombre |adresse IP-préfixeadresse IP-nom-préfixe }exporter
Notes: Les outils de filtrage des protocoles peuvent faire référence aux listes de contrôle d'accès (ACL) ou aux listes de préfixes d'adresses pour filtrer les routes reçues, annoncées et importées.
Pour un protocole à vecteur de distance et un protocole à état de liens, le fonctionnement des outils de politique de filtrage est différent :
  Le protocole de vecteur de distance génère des routes en fonction de la table de routage ; le filtre affectera donc les routes reçues des voisins et envoyées à ceux-ci.
  Le protocole à état de liens génère des routes en fonction de l'état des liens, les informations de routage étant encapsulées dans l'LSA (Link State Adressable Name) associé. Cependant, la politique de filtrage ne peut pas filtrer les LSA annoncés et reçus. Par conséquent, elle n'affecte ni l'annonce de l'état des liens, ni son intégrité, ni la table de routage. Elle n'affecte que la table de routage locale. Seules les routes filtrées peuvent y être ajoutées.
  Les routes annoncées par la commande filter-policy export des différents protocoles sont différentes :
    Les routes importées ou découvertes par le protocole DV sont filtrées.
    Seules les routes importées dans le protocole d'état des liens sont filtrées.

## Slide 17
Outil de stratégie de routage
La politique de routage est un outil puissant. Elle peut être utilisée conjointement.avecd'autres outils tels que les listes de contrôle d'accès (ACL), les listes de préfixes IP et les filtres de chemin AS.
Une politique de routage est composée de plusieurs nœuds, liés par une relation OU. Chaque nœud comporte plusieurs clauses « si-correspondance » et « appliquer », les clauses « si-correspondance » étant liées par une relation ET.relation.
Formatpolitique de route:
politique de routage nom de la politique de route{permis|refuser}nœud nœud
  si-correspondance{acl/cost/interface/ip prochain saut/préfixe-ip}
  appliquer{coût/adresse IP prochain saut/étiquette}
Notes: Chaque nœud de la politique de routage est en mode d'autorisation ou de refus. Si un nœud est en mode d'autorisation, lorsqu'une route remplit toutes les conditions de correspondance de ce nœud, elle est autorisée et la clause d'application correspondante est exécutée ; le nœud suivant n'est pas traité. Si une route ne remplit aucune condition de correspondance, le nœud suivant est traité pour le filtrage des routes. Si un nœud est en mode de refus, lorsqu'une route remplit toutes les conditions de correspondance, elle est interdite et la clause d'application correspondante n'est pas exécutée ; le nœud suivant n'est pas traité. Sinon, le nœud suivant est traité pour le filtrage des routes.

## Slide 18
Exemple d'application de stratégie de routage
Coût du réseau NextHop
1.1.2.0/24 4687 34.34.34.2
4687 13.13.13.1
1.1.3.0/24 4687 34.34.34.2
4687 13.13.13.1
1.1.3.0/25 1 34.34.34.2
1 13.13.13.1
5.5.5.5/32 4687 34.34.34.2
4687 13.13.13.1
6.6.6.6/32 4687 34.34.34.2
4687 13.13.13.1
Coût du réseau NextHop
1.1.3.0/24 4687 34.34.34.2
21 13.13.13.1
1.1.3.0/25 11 34.34.34.2
21 13.13.13.1
acl2001
règle 0 autoriser la source 1.1.3.0 0.0.0.255
acl2002
règle 0 autoriser la source 13.13.13.1 0
politique de routage RP refuser le nœud 10
si-correspondanceadresse IP-préfixe Pref1
politique de routage RP autoriser le nœud 20
si-correspondanceadresse IP-préfixe Pref2
politique de routage RP autoriser le nœud 30
si-correspondanceacl2001
si-correspondanceadresse IPprochain sautacl2002
coût d'application 21
politique de routage RP autoriser le nœud 40
si-correspondanceadresse IP-préfixe Pref3
coût d'application 11
politique de routage RP autoriser le nœud 50
#
adresse IP adresse IP-préfixe Pref1 index 10 autoriser 5.5.5.5 32
adresse IP adresse IP-préfixe Pref1 index 20 autoriser 1.1.2.0 24
adresse IP adresse IP-préfixe Pref2 index 10 refuser 6.6.6.6 32
adresse IP adresse IP-préfixe Pref3 index 10 autoriser 1.1.3.0 24
supérieur ou égal à 25 inférieur ou égal à 25
Tableau 1
Tableau 2
Notes: Pref1 correspond à 5.5.5.5/32 ou 1.1.2.0/24. Ils seront filtrés (refusés) par le nœud 10 de la politique de routage RP, donc le tableau 2 ne contient pas 5.5.5.5/32 et 1.1.2.0/24.
Pref2 bloque (refuse) l'adresse IP 6.6.6.6/32. Bien que le nœud 20 de la stratégie de routage RP corresponde à l'autorisation, l'adresse IP 6.6.6.6/32 est tout de même bloquée. Par conséquent, le tableau 2 ne contient pas l'adresse IP 6.6.6.6/32.
Le nœud 30 de la politique de routage RP définit deux clauses if-match, correspondant aux ACL 2001 et 2002. Les routes correspondant à l'ACL 2001 incluent 1.1.3.0/24 (prochain saut 34.34.34.2), 1.1.3.0/24 (prochain saut 13.13.13.1), 1.1.3.0/25 (prochain saut 34.34.34.2) et 1.1.3.0/25 (prochain saut 13.13.13.1). Les routes 1.1.3.0/24 (prochain saut 13.13.13.1) et 1.1.3.0/25 (prochain saut 13.13.13.1) correspondent aux listes de contrôle d'accès (ACL) 2001 et 2002. Par conséquent, les valeurs de coût de 1.1.3.0/24 (prochain saut 13.13.13.1) et 1.1.3.0/25 (prochain saut 13.13.13.1) sont modifiées à 21.
Les routes 1.1.3.0/24 (prochain saut : 34.34.34.2) et 1.1.3.0/25 (prochain saut : 34.34.34.2) sont comparées au nœud 40 dans la politique de routage RP. La route 1.1.3.0/25 correspond à la préférence 3 ; par conséquent, son coût est modifié et passe à 11.
Ensuite, la route 1.1.3.0/24 (prochain saut 34.34.34.2) correspond au nœud 50 dans la politique de routage RP.

## Slide 19
Politique d'itinéraireConfiguration (1)
département financier
Quartier général
département R&D
Service de documentation
OSPF
département marketing
RTD
RTC
RTB
RTA
10.1.4.0
12.1.2.0
12.1.3.0
10.1.5.0
12.1.1.0
10.1.1.0
10.1.2.0
10.1.3.0
ospf 1
zone 0
réseau 12.1.2.0 0.0.0.255
réseau 10.1.4.0 0.0.0.255
ospf 1
zone 0
réseau 12.1.3.0 0.0.0.255
réseau 10.1.5.0 0.0.0.255
ospf 1
zone 0
réseau 12.1.1.0 0.0.0.255
réseau 12.1.2.0 0.0.0.255
réseau 12.1.3.0 0.0.0.255
ospf 1
route d'importation directe
zone 0
réseau 12.1.1.0 0.0.0.255

## Slide 20
Politique d'itinéraireConfiguration (2)
acl 2000
Règle 5 : refuser la source 10.1.1.0 0.0.0.255
règle 10 autoriser toute source
ospf 1
politique de filtrage 2000 importation
département financier
Quartier général
département R&D
Service de documentation
OSPF
département marketing
RTD
RTC
RTB
RTA
10.1.4.0
10.1.5.0
10.1.1.0
10.1.2.0
10.1.3.0
ip ip-prefix ab index 10 permit 10.1.1.0 24
ip ip-prefix ab index 20 autoriser 10.1.3.0 24
ospf 1
politique de filtrage préfixe IP ab exportation directe
Notes: RTA peut également utiliser la politique de routage pour contrôler les itinéraires :
  acl 2000
    règle 0 autoriser la source 10.1.1.0 0.0.0.255
    règle 5 autoriser la source 10.1.3.0 0.0.0.255
  politique de routage huawei-control autoriser le nœud 10
    if-match acl 2000
  ospf 1
    import-route direct route-police de routage huawei-control

## Slide 21
Politique d'itinéraireConfiguration (3)
<RTC>disadresse IPtable de routage
Indicateurs de route : R - relais, D - téléchargement vers fibrillation
------------------------------------------------------------------------------
Tables de routage : publiques
Destinations : 14 Itinéraires : 14
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.3.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.2.1 Gigabit Ethernet0/0/0
10.1.4.0/24 Direct 0 0 D 10.1.4.2 Gigabit Ethernet0/0/1
10.1.5.0/24 OSPF 10 3 D 12.1.2.1 Gigabit Ethernet0/0/0
<RTD>disadresse IPtable de routage
Indicateurs de route : R - relais, D - téléchargement vers fibrillation
------------------------------------------------------------------------------
Tables de routage : publiques
Destinations : 15 Itinéraires : 15
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.1.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.3.1 Gigabit Ethernet0/0/0
10.1.3.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.3.1 Gigabit Ethernet0/0/0
10.1.4.0/24 OSPF 10 3 D 12.1.3.1 Gigabit Ethernet0/0/0
10.1.5.0/24 Direct 0 0 D 10.1.5.2 Gigabit Ethernet0/0/1
Notes: Remarque : Les informations précédentes font partie des informations clés.

## Slide 22
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
  Politique de routage
  Filtre de trafic
Ajuster le chemin du trafic réseau
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions

## Slide 23
Conformément à une politique personnalisée : utilise le filtre de trafic.
Solution 2 :Filtre de trafic (1))
département financier
Quartier général
département R&D
Service de documentation
OSPF
département marketing
RTD
RTC
RTB
RTA
10.1.4.0
10.1.5.0
10.1.1.0
10.1.2.0
10.1.3.0
numéro acl 3000
Règle 0 : refuser l'accès IP source 10.1.4.0 0.0.0.255 et l'accès IP de destination 10.1.1.0 0.0.0.255
Règle 5 : refuser l'accès IP source 10.1.4.0 0.0.0.255 et destination 10.1.2.0 0.0.0.255
Règle 10 autoriser toute source IP
int g0/0/1
filtre de trafic entrant acl 3000
acl 3000
Règle 0 : refuser l'accès IP source 10.1.5.0 0.0.0.255 et l'accès IP de destination 10.1.2.0 0.0.0.255
int g0/0/1
filtre de trafic entrant acl 3000
G0/0/1
G0/0/1

## Slide 24
Solution 2 :Filtre de trafic(2)
Service marketing PC > ping 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 : 32 octets de données, appuyez sur Ctrl+C pour interrompre
Délai d'attente dépassé !
Délai d'attente dépassé !
Délai d'attente dépassé !
Délai d'attente dépassé !
--- Statistiques de ping pour 10.1.1.1 ---
4 paquets transmis
0 paquet(s) reçu(s)
Perte de paquets de 100 %
[RTC]disadresse IPtable de routage
Indicateurs de route : R - relais, D - téléchargement vers fibrillation
------------------------------------------------------------------------------
Tables de routage : publiques
Destinations : 16 Itinéraires : 16
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.1.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.2.1 GigabitEthernet0/0/0
10.1.2.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.2.1 GigabitEthernet0/0/0
10.1.3.0/24 O_ASE 150 1 D 12.1.2.1 GigabitEthernet 0/0/0
10.1.4.0/24 Direct 0 0 D 10.1.4.2 Gigabit Ethernet0/0/1
10.1.5.0/24 OSPF 10 3 D 12.1.2.1 Gigabit Ethernet0/0/0
Notes: Selon les résultats du test, unaprèsFiltre de trafic estconfiguréLa table de routage du centre de traitement des données (RTC) contient les routes sur l'ensemble du réseau. Le service marketing ne peut pas accéder aux services financiers et de recherche et développement, mais peut accéder aux autres services. La table de routage du centre de données de recherche et développement (RTD) contient également les routes sur l'ensemble du réseau. Le siège social ne peut pas accéder au service de recherche et développement, mais peut accéder aux autres services.

## Slide 25
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
Ajuster le chemin du trafic réseau
  Politique de routage
  Routage basé sur des politiques
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions

## Slide 26
Lors de la phase d'optimisation du réseau, il peut être nécessaire d'ajuster les chemins de trafic.
Ajustement du chemin du trafic réseau - Protocole unique
Solution 1 : utilise une politique de routage pour modifier l'attribut de protocole afin de contrôler les entrées de la table de routage et d'ajuster le chemin du trafic.
Solution 2 : utilise le routage basé sur des politiques pour contrôler le comportement du trafic avant de consulter la table de routage.
RTC
département financier
Quartier général
OSPF
département marketing
Lien inactif
10M
10M
10M
5M
RTA
RTB
RTD
Notes: Vous pouvez modifier les attributs du protocole pour contrôler le routage.tableauentrées, affectant la circulation :
  Si OSPF ou IS-IS est utilisé, ajustez les valeurs de coût des interfaces.
  Si RIP est exécuté, ajustez la métrique ou le prochain saut.
  Si le protocole BGP est exécuté, ajustez les attributs AS-Path, Local_Pref, MED et Community.

## Slide 27
Solution 1 : Politique de routage
département financier
10personnes
Quartier général
OSPF
département marketing
20 personnes
10M (coût 1)
10M (coût 1)
10M (coût 1)
5M (coût 2)
RTD
RTC
RTB
RTA
12.1.1.0
12.1.2.0
12.1.3.0
12.1.4.0
10.1.1.0
10.1.2.0
10.1.3.0
G0/0/0
int g0/0/0
coût ospf 2
G0/0/1
afficheradresse IPtable de routage
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.3.0/24 OSPF 10 4 D 12.1.1.2 Gigabit Ethernet 0/0/0
    OSPF 10 4 D 12.1.3.2 Gigabit Ethernet 0/0/1
afficheradresse IPtable de routage
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.3.0/24 OSPF 10 3 D 12.1.1.2 Gigabit Ethernet 0/0/0
Notes: Traditionnellement, le routage des paquets s'effectue par consultation de la table de routage en fonction des adresses IP de destination. Quels sont les inconvénients de cette méthode ? Peut-elle répondre à des exigences complexes ? Le routage des paquets peut-il être contrôlé avec précision ?

## Slide 28
Le trajet du service marketing au siège social est RTA-RTB-RTD, et le trajet du service financier au siège social est RTA-RTC-RTD.
Comme le montre la figure, la solution 1 ne peut satisfaire aux exigences car les paquets sont acheminés en fonction de l'adresse de destination. Elle ne répond donc pas aux exigences d'acheminement basé sur l'adresse source, l'adresse de destination ou la couche application.
Limite de la solution 1
RTC
RTB
département financier
10 personnes
Quartier général
OSPF
département marketing
20 personnes
10M
10M
10M
5M
RTD
RTA
Notes: En raison des limitations des politiques de routage, les utilisateurs souhaitent personnaliser les politiques de transfert de paquets selon la méthode de routage traditionnelle. Le routage basé sur des politiques permet aux administrateurs réseau de définir des politiques personnalisées pour modifier les routes des paquets en fonction des adresses source, de la taille des paquets et de la qualité de la liaison, en plus des adresses de destination.

## Slide 29
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
Ajuster le chemin du trafic réseau
  Politique de routage
  Routage basé sur des politiques
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions
Notes: Différent du mécanisme de routage quitransfère les paquets en recherchant leAlors que le routage est basé sur les adresses de destination des paquets IP, le routage basé sur les politiques (PBR) est basé sur les politiques de routage définies par l'utilisateur. Le PBR est prioritaire sur la politique de routage. Avant d'acheminer un paquet de données, le routeur le compare d'abord à la règle PBR. Si une correspondance est trouvée, le paquet est acheminé conformément à la politique. Sinon, il est acheminé selon la table de routage. Le PBR ne modifie pas la table de routage ; il influe sur l'acheminement des paquets de données en fonction des règles prédéfinies.

## Slide 30
Solution 2 : Routage basé sur des politiques (1)
Le routage basé sur des politiques est mis en œuvre à l'aide de politiques de trafic :
  Utilisez les ACL pour faire correspondre le trafic ;
  Définir le comportement du trafic, par exemple, modifier le prochain saut.
Le routage est basé sur l'adresse source. Ainsi, le prochain saut pour le trafic provenant du service marketing est RTB et le prochain saut pour le trafic provenant du service financier est RTC.
RTC
RTB
département financier
10 personnes
Quartier général
OSPF
département marketing
20 personnes
10M
10M
10M
5M
RTD
RTA
G0/0/2
G4/0/0
12.1.1.0
12.1.2.0
12.1.3.0
12.1.4.0
10.1.1.0
10.1.2.0
10.1.3.0
Notes: PBR comprend :
  PBR local : s’applique aux paquets envoyés par le périphérique, tels que les paquets ICMP et BGP.
    Pour envoyer les paquets avec des adresses sources et des longueurs différentes, configurez le PBR local.
    Elle est mise en œuvre à l'aide de l'outil Policy-Based-Route.
  Interface PBR : s’applique aux paquets transférés (noninitié) par le périphérique local.
    Pour acheminer les paquets vers le prochain saut spécifié, configurez l'interface PBR. Les paquets correspondant à la règle de redirection sont acheminés via l'interface de prochain saut spécifiée. Les paquets ne correspondant pas à la règle de redirection sont acheminés selon la table de routage. L'interface PBR s'applique à l'équilibrage de charge et à la surveillance.
    Elle est mise en œuvre à l'aide de la politique de trafic.
  PBR intelligent : sélectionne le chemin optimal pour le trafic de service en fonction de la qualité de la liaison.
    Pour sélectionner les chemins d'accès pour différents services en fonction de la qualité de la liaison, configurez le PBR intelligent.
    Elle est mise en œuvre à l'aide de l'outil Smart-Policy-Route. Cette méthode n'est pas décrite dans ce cours.

## Slide 31
Solution 2 : Fondée sur des politiquesRoutage (2)
[RTA]acl3001
permis de la règle 5adresse IPsource 10.1.2.0 0.0.0.255dest10.1.3.0 0.0.0.255
classificateur de trafic huawei-control2
si-correspondanceacl3001
comportement du trafic huawei-control2
réorienterip-nexthop12.1.3.2
politique de trafic huawei-control2
classificateur huawei-control2 comportement huawei-control2
intg4/0/0
politique de trafic huawei-control2 entrant
[RTA]acl3000
permis de la règle 5adresse IPsource 10.1.1.0 0.0.0.255dest10.1.3.0 0.0.0.255
classificateur de trafic huawei-control1
si-correspondanceacl3000
comportement du trafic huawei-control1
réorienterip-nexthop12.1.1.2
politique de trafic huawei-control1
classificateur huawei-control1 comportement huawei-control1
intg0/0/2
politique de trafic huawei-control1 entrant
Notes: MQC est utilisé dans cet exemple.

## Slide 32
Solution 2 : Routage basé sur des politiques (3)
Service marketing PC > tracert 10.1.3.1
Traceroute vers 10.1.3.1, 8 sauts max.
(ICMP), appuyez sur Ctrl+C pour arrêter
1 10.1.1.2 47 ms 31 ms 15 ms
2 12.1.1.2 47 ms 31 ms 32 ms
3 12.1.2.2 93 ms 63 ms 46 ms
4 *10.1.3.1 62 ms 31 ms
Département financier PC > tracert 10.1.3.1
Traceroute vers 10.1.3.1, 8 sauts max.
(ICMP), appuyez sur Ctrl+C pour arrêter
1 10.1.2.2 16 ms 31 ms 16 ms
2 12.1.3.2 62 ms 47 ms 31 ms
3 12.1.4.2 47 ms 47 ms 31 ms
4 10.1.3.1 32 ms 46 ms 32 ms
<RTA>disadresse IPtable de routage
Indicateurs de route : R - relais, D - téléchargement vers fibrillation
-------------------------------------------------------------------------
Tables de routage : publiques
Destinations : 19 Itinéraires : 20
Destination/Masque Proto Pré-indicateurs de coût NextHop Interface
10.1.1.0/24 Direct 0 0 D 10.1.1.2 Gigabit Ethernet0/0/2
10.1.2.0/24 Direct 0 0 D 10.1.2.2 Gigabit Ethernet4/0/0
10.1.3.0/24 OSPF 10 3 D 12.1.1.2 Gigabit Ethernet0/0/0

## Slide 33
Différences entre la politique de routage et le PBR
Politique de routage | Routage basé sur des politiques
En fonction du plan de contrôle, affecter les entrées de routage. | En fonction du plan de transmission,faireCela n'affecte pas les entrées de routage. Les paquets sont acheminés en priorité selon la politique de routage, puis selon la table de routage si l'acheminement basé sur la politique échoue.
Politique basée sur l'adresse de destination. | Politique basée sur l'adresse source, l'adresse de destination, le type de protocole et la taille du paquet.
Utilisé avec le protocole de routage. | Une politique de routage doit être configurée manuellement, saut par saut, pour garantir que les paquets sont acheminés conformément à cette politique.
Outils : stratégie de routage, stratégie de filtrage, etc.. | Outils : Filtre de trafic, Politique de trafic, Routage basé sur les politiques, etc..
Notes: Un routeur possède une table de routage et une table de transfert. La table de transfert est mappéedepuisLa table de routage. Le routage basé sur les politiques (PBR) s'applique à la table de transfert, et la politique de routage s'applique à la table de routage. Le transfert est effectué au niveau inférieur, tandis que le routage est effectué au niveau supérieur. Par conséquent, le transfert basé sur la table de transfert est prioritaire sur celui basé sur la table de routage.
Une politique de routage intervient lors de la découverte des routes. Elle utilise des règles spécifiques pour influencer la publication, la réception et la sélection des routes, modifiant ainsi les entrées de routage. Le routage basé sur les paquets (PBR) intervient lors du transfert des paquets. Il utilise des règles spécifiques pour influencer ce transfert, mais n'affecte pas la table de routage.

## Slide 34
Exigence de contrôle du comportement de la circulation
Portée du contrôle
Ajuster le chemin du trafic réseau
Problèmes liés à l'importation d'itinéraires et solutions

## Slide 35
Dans l'exemple précédent, quatre routeurs utilisent le même protocole. Que se passera-t-il s'ils utilisent des protocoles différents ?
Ajustement du chemin du trafic réseau - Protocoles multiples
ospf 1
route d'importation rip 1 type 1
ospf 1
route d'importation rip 1 type 1
département financier
10 personnes
Quartier général
département marketing
20 personnes
10M
5M
RTD
RTC
RTB
RTA
10.1.3.0/24 150 3
10.1.3.0/24 150 4
La liaison est inactive. Faible efficacité d'utilisation de la liaison.
Solution : Modifier le coût OSPF sur l'interface pour implémenter l'équilibrage de charge.
DÉCHIRER
OSPF

## Slide 36
Autres problèmes causés parMulti-protocole - Sous-optimalItinéraire
Lo0:2.2.2.2
Dest. RIP 100
Dest. RIP 100
importation rip
Dest. ISIS 15
Dest. ISIS 15
RTA
RTC
RTB
RTD
S0
12.12.12.1
DÉCHIRER
L'EI
isis 1
route d'importation rip 1
[RTB]affichageadresse IPtable de routage
Coût du prototype de destination/masque NextHop Interface
2.0.0.0/8 ISIS 15 84 12.12.12.1 Numéro de série 0

## Slide 37
Solution 1 : Filtrer les itinéraires
Lo0:2.2.2.2
DÉCHIRER
L'EI
RTA
RTD
RTC
RTB
24.24.24.2
isis 1
route d'importation rip 1
afficheradresse IPtable de routage
Coût du prototype de destination/masque NextHop Interface
2.0.0.0/8 RIP 100 1 24.24.24.2 Numéro de série 1
acl2001
règle 5refusersource 2.0.0.0 0.255.255.255
permis de la règle 10
isis 1
politique de filtrage 2001 importation

## Slide 38
Solution 2 : Ajuster les priorités des protocoles
Lo0:2.2.2.2
RTA
RTD
RTC
RTB
24.24.24.2
DÉCHIRER
L'EI
isis 1
préférence 150
afficheradresse IPtable de routage
Coût du prototype de destination/masque NextHop Interface
2.0.0.0/8 RIP 100 1 24.24.24.2 Numéro de série 1
isis 1
route d'importation rip 1

## Slide 39
Autres problèmes causés par la boucle multiprotocole
Lo0:2.2.2.2/32
L'EI
OSPF
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
①importercoût direct 2
②DestASE 1502
③DestASE 150
④importerospf
⑤Dest. ISIS 15
⑥Dest. ISIS 15
③DestASE 150
⑦importerise
⑧DestASE 1501

## Slide 40: Autres problèmes causés par la boucle multiprotocole
Lo0:2.2.2.2/32
L'EI
OSPF
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
coût direct d'importation 2
Dest. ASE 1502
Dest. ASE 150
importer ospf
Dest. ISIS 15
Dest. ISIS 15
Dest. ASE 150
importer isis
Dest. ASE 1501

## Slide 41
Solution 1 : Filtrer les itinéraires
Lo0:2.2.2.2/32
L'EI
OSPF
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
acl2001
Règle 0 : refuser la source 2.0.0.0 0.255.255.255
règle 1 permis
ospf 1
route d'importation isis 1 politique de routage RP1
stratégie de routage RP1 autoriser le nœud 10
si-correspondanceacl2001
isis 1
route d'importation ospf 1
ospf 1
coût direct de la voie d'importation 2

## Slide 42
Solution 2 : Ajuster les priorités des protocoles
Lo0:2.2.2.2/32
L'EI
OSPF
RTA
RTB
RTC
RTD
RTE
12.12.12.1
isis 1
préférence 160
ospf 1
route d'importation isis 1
isis 1
route d'importation ospf 1
ospf 1
coût direct de la voie d'importation 2
afficheradresse IPtable de routage
Coût du prototype de destination/masque NextHop Interface
2.2.2.2/32 O_ASE 150 2 12.12.12.1 Numéro de série 0

## Slide 43
Peut-on utiliser la liste des préfixes IP pour filtrer les paquets IP ?
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour modifier les itinéraires de circulation ?
Quels problèmes peuvent être causés par l'importation d'itinéraires et quelles sont les solutions ?
Notes: Réponse : La liste des préfixes IP ne peut filtrer que les informations de routage, mais pas les paquets IP.
Réponse : Politique de routage et routage basé sur les politiques.
Réponse : Les problèmes tels quesous-optimalDes boucles de cheminement et d'itinéraire peuvent se produire. Les solutions comprennent le filtrage des itinéraires et l'ajustement des priorités.